Сравнительная характеристика С-дуг

| Производитель | Тип | Количество мониторов (базовая комплектация) | Анод | Фокус | Усилитель изображения | Размах (свободное пространство) | Глубина(с-образный штатив- рентгеновский луч) | Цена | Как связаться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Philips | BV Libra | 2 ЖК (17 “) | фиксированный | 0,6 IEC | 9 дюймов | 78 см | 61 см | 157 030 Евро | timchenko@vetta-m.ru Фирма “Vetta” г.Москва |
| Philips | BV Endura | 2 ЖК (18 “) | фиксированный | 0,6 IEC | 9 дюймов | Нет данных | Нет данных | 231 171 Евро |  |
| Philips | BV Pulsera | 2 ЖК (18 “) | вращающийся | 0,3 IEC | 12 дюймов | Нет данных | Нет данных | 359 371 Евро |  |
| Italray | CARMEX 12 R | 1 (17 “) | вращающийся | 0,3 /0,6 мм. | 12’’/ 9”/6", трехпольный | Нет данных | Нет данных | 129 600 Евро | www.ameqs.ru |
| Italray | CARMEX 9 R | 1 (17 “) | вращающийся | 0,3 / 0,6 мм. | 9’’/ 6”/4", трехпольный | Нет данных | Нет данных | 106 800 Евро |  |
| Italray | CARMEX 9 F | 1 (17 “) | фиксированный | 0,6 /1,5 мм | 9’’/ 6”/4", трехпольный | Нет данных | Нет данных | 97 200 Евро |  |
| Italray | CARMEX 7 F | 1 (17 “) | фиксированный | 0,6 /1,5 мм | 7’’/ 5”, двухпольный | Нет данных | Нет данных | 93 000 Евро |  |
| Siemens | Siremobil Compact L | 1 (15”) | Нет данных | 0,6 мм | 9’’/ 6” | 100 см (Расстояние фокус – УРИ) | 73 см | 118 756 Евро | evgeny.gurets@siemens.com официальный представитель сименс |
| Siemens | Siremobil Compact L New | 2(19”) | Нет данных | 0,6 мм | 9’’/ 6” | 100 см (Расстояние фокус – УРИ) | 73 см | 148 733 Евро |  |
| Siemens | Arcadis Varic | 2 (TFT 18”) | Нет данных | 0,6 мм | 9’’ | 78 см | 73 см | 156 823 Евро |  |
| Radiologia (пр-во Корея) | Omniscop C9 | 2 (17 “) | фиксированный | 0,6 /1,5 мм | 9’’/ 6”/4", трехпольный | 71 см | 66 см | 107 030 Евро | info@diapark.ru www.diapark.ru |
| IMD (Италия) | Radius R9 | 1(+7500 евро дополнительный) | вращающийся | 0,3 / 0,6 мм. | 9" трехпольный (Thomson) | 72 см | 66 см | 103 500 Евро | site@westfalia.ru Фирма “Westfalia” г. Москва |
| IMD (Италия) | Radius S9 | 1 | фиксированный | 0,3 / 0,6 мм. | 9" трехпольный (Thomson) | 72 см | 66 см | 96 000 Евро |  |
| Ziehm (Германия) | Exposcop 8000 Compact | 1(17 “) | фиксированный | 0,6/ 1,5мм | 9’’/ 6”/4", трехпольный | 76 мм | 68 мм | 104 640 Евро | medsnab@bk.ru www.medsnabplus.ru |